MONOBLOK ATX122					RYSUNEK POGLĄDOWY

| MODEL | ATX122 |
| --- | --- |
| Wymiary: | Zgodnie z rysunkiem |
| Zasilanie elektryczne / pobór mocy: | 230/1/50 Volt/Ph/Hz, 1,58 kW |
| Kabel główny zasilający (doprowadzony do miejsca posadowienia agregatu) doprowadzone zasilanie powinno być wyposażone w zabezpieczenie różnicowo-prądowe i przeciwporażeniowe | 3x4mm2 |
| Bezpiecznik główny | 20A typ C |
| Typ sprężarki: | Hermetyczny |
| Typ odszraniania: | Gorącym gazem, automatycznie |
| Czynnik chłodniczy: | R 452a |
| Ilość czynnika | 0,78 kg |
| Poziom hałasu: | 55dB, mierzone na wolnej przestrzeni w odległości 1 m od agregatu |
| Sterowanie: | Elektroniczne XR06CX |
| Moc chłodnicza: | 1505 Watt przy -5C oraz +32C otoczenia 1860 Watt przy 0C oraz +32C otoczenia 2375 Watt przy +5C oraz +32C otoczenia |
| Zakres utrzymywanych temperatur: | -5/0C / +10C |
| Waga: | 73 kg |
| Zasięg strumienia powietrza: | 5m |
| Przepływ powietrza przez chłodnicę: | 1070m3/h |
| Zyski ciepła | 2,42kW |
| Przepływ powietrza przez skraplacz: | 2160m3/h |

Warunkiem koniecznym dla prawidłowej pracy agregatów jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji ( nawiew-

wywiew powietrza ), w pomieszczeniu zamkniętym gdzie pracują agregaty utrzymującej temperaturę otoczenia

wokół  agregatów poniżej +30 C. Agregat do pracy w temperaturze otoczenia nie niższej niż 0 C

Dla pracy agregatu w temperaturze otoczenia poniżej 0 C wymagane jest zastosowanie agregatu z wbudowanym pakietem zimowym.